## Slide 1: Materi Pembelajaran
Konfigurasi dasar mikrotik

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Setelah mempelajari modul konfigurasi dasar mikrotik ini, mahasiswa mampu:
  Merubah Nama Interface
  Melakukan konfigurasi IP Address melalui WinBox maupun melalui terminal
  Melakukan Konfigurasi DNS
  Melakukan Konfigurasi Gateway (Route)
  Melakukan Konfigurasi NAT
  Melakukan Tes Koneksi Jaringan

## Slide 3: Skema Jaringan
Admin

## Slide 4: Pendahuluan
Berdasarkan Skema jaringan, kita membutuhkan minimum dua interface (2 Ethernet), yaitu
  Ether1  terhubung dengan Modem/ISP dengan IP Address 172.16.0.2/24
  Ether2  terhubung dengan Laptop Admin dengan IP Address 192.168.0.1/24
Dalam Praktikum kali ini MikroTik yang akan kita gunakan adalah MikroTik yang sudah terinstall pada Virtual Machine (VirtualBox)
Konfigurasi dilakukan melalui Laptop Admin

## Slide 5: Persiapan
Download WinBox
  https://download2.mikrotik.com/routeros/winbox/3.11/winbox.exe
Aktifkan Virtual Machine MikroTik (VirtualBox MikroTik)
Pastikan MikroTik Aktif / Mikrotik Telah Terinstall pada VirtualBox

## Slide 6: Membuka Mikrotik Melalui WinBox
Jalankan / Buka WinBox
Klik [Neighbors]
Klik [Refresh] untuk mendeteksi mikrotik
Klik MAC Address MikroTik yang terdeteksi
Masukan Login = admin dengan password= <<kosong>>
Klik [Connect]

## Slide 7: Tampilan Mikrotik Melalui WinBox
Jika proses login berhasil makan akan muncul WinBox Mikrotik seperti gambar disamping
Klik Remove Configuration untuk memastikan konfigurasi mikrotik kosong (konfigurasi default)

## Slide 8: 6 Tahapan Konfigurasi Dasar Mikrotik
Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, terdapat 6 konfigurasi dasar mikrotik yang wajib kita ketahui, sehingga laptop admin (sesuai skema jaringan) dapat terkoneksi internet. Adapun 6 tahapan tersebut :
  Cek dan Merubah Nama Interface
  Konfigurasi IP Address
  Konfigurasi DNS
  Konfigurasi Gateway / Routes
  Konfigurasi Firewal NAT
  Konfigurasi DHCP Server

## Slide 9: Langkah 1: Cek Interface Mikrotik
Klik [Interface] untuk melihat interface yang aktif
Sesuai Skema kita membutuhkan 2 Interface yaitu Ether1 dan Ether2
NB: Jika interface kurang silahkan atur Virtual Machine Mikrotik, tambahkan/aktifkan Adafter 1 dan 2

## Slide 10: Langkah 1: Merubah Nama Interface Mikrotik

## Slide 11: Langkah 2: Konfigurasi IP Address
Klik IP  Address  +
IP Address LAN 192.168.0.1/24
IP Address WAN 172.16.0.2/24

## Slide 12: Langkah 3: Konfigurasi DNS
Klik IP  DNS

## Slide 13: Langkah 4: Konfigurasi Gateway / Routes
Klik IP  Routes  +

## Slide 14: Langkah 5: Konfigurasi Firewall / NAT
Klik IP  Firewall  NAT  +

## Slide 15: Langkah 5: Konfigurasi Firewall / NAT
Klik Tab Acction

## Slide 16: Tess Koneksi Router MikroTIK menuju Modem
Klik New Terminal

## Slide 17: Langkah 6: Konfigurasi DHCP Server
DHCP server digunakan untuk memberikan IP Address otomatis ke client atau user
Sehingga Komputer client tidak perlu melakukan konfigurasi IP Address cukup memilih Obtain an IP Address Automaticaly
Untuk konfigurasi DHCP Server pada Mikrotik klik IP  DHCP Server

## Slide 18: Langkah 6: Konfigurasi DHCP Server

## Slide 19: Langkah 6: Konfigurasi DHCP Server

## Slide 20: Konfigurasi IP Address Komputer Client
Untuk memastikan konfigurasi mikrotik benar, lakukan tes koneksi melalui client
Atur IP Address Client menggunakan DHCP Client
Klik Kanan pada Ethernet  Properties

## Slide 21: Konfigurasi IP Address Komputer Client

## Slide 22: Cek IP Address Komputer Client
Klik Kanan pada Ethernet  Status

## Slide 23: Tes Koneksi Komputer Client

## Slide 24: Terima Kasih